COMEDOR DE RAÇÃO PARA PINTINHOS

A  presente patente tem por objeto um modelo de comedor de ração para pintinhos, pertencente ao campo dos utensílios  de uso em granjas e similares e ao qual foi dada original construção, com vistas a melhorar a sua utilização e eficiência em relação aos similares existentes .

Já são conhecidos comedores de ração para pintinhos compreendidos por reservatório alongado, verticalizado, fechado superiormente e dotado de boca inferior, que fica emborcada em prato de maior dimensão, cuja região periférica estende-se para além do reservatório e define nichos, que recebem a ração do reservatório e ficam acessíveis às aves.

Em que pese a larga utilização desse tipo de comedor alguns inconvenientes podem-lhe ser atribuídos, como por exemplo, uma certa dificuldade para recarregamento, devido ao fato de que, após o reservatório ser preenchido a partir da boca inferior e esta receber o prato, todo o conjunto tem que ser girado em 180° para ser levado à posição de uso, o que pode constituir uma operação incômoda e passível de erros, principalmente em locais onde são previstos muitos comedores a serem recarregados.

Outro problema com os comedores usuais consiste no fato de as aves poderem derrubá-los e desmontá-los com movimentos bruscos, o que acarreta o derramamento da ração.

Tendo em vista esses problemas e no propósito de superá-los foi desenvolvido o comedor de ração para pintinhos, objeto da presente patente, a qual consiste em prover o comedor de um tirante axial que interliga o reservatório e prato e permite que tais peças, sem serem desmontadas uma da outra, possam ser afastadas uma em relação à outra e descentralizadas, a fim de que o reservatório seja recarregado e todo o conjunto recolocado em posição de uso.

Essa forma de construção do comedor soluciona os inconvenientes aventados, uma vez que o tirante dá ao conjunto uma monoliticidade adequada durante o uso, que impede impactos provocados pelas aves desmontem-no e que haja derramamento de ração.

Por outro lado, a operação de recarregamento do comedor com a construção descrita torna-se extremamente mais simples que a dos comedores convencionais, devido ao fato de que as partes constitutivas do mesmo, ou seja, reservatório e prato, não são totalmente desmontadas uma da outra, como ocorre usualmente.

Os desenhos anexos mostram o comedor de ração para pintinhos, objeto da presente patente, nos quais:

a  fig. 1   mostra-o em perspectiva explodida;

a  fig. 2   mostra-o montado e em perspectiva;

a  fig. 3   mostra-o em corte; e

a  fig. 4   mostra-o sendo carregado.

De conformidade com o quanto ilustram as figuras acima relacionadas, o modelo de comedor de ração para pintinhos, objeto da presente patente, consiste em um reservatório, alongado e verticalizado 1, fechado na parte superior por parede de fechamento 2 e dotado de boca inferior 3, que fica apoiada sobre aletas radiais 4 de um prato de diâmetro 5, possuindo o referido prato 5 projeção cônica central 6 direcionadora da ração, e sendo cada aleta radial 4 formada por trecho mais estreito 7 disposto junto da referida projeção cônica 6 e sobre o qual apoia-se a boca 3 do reservatório, e trecho mais largo 8, que delimita a região do prato 5 que fica disposta além do reservatório, formando nichos receptores da ração acessíveis às aves.

Na presente disposição, o reservatório 1 e face superior 2 do mesmo são cônicos e com angulos de cônicidade diferentes e interligando dito reservatório 1 e prato inferior 5, mas permitindo movimentos de afastamento e aproximação entre os mesmos, é previsto um tirante axial 9, que atravessa aberturas 10 e 11 previstas, respectivamente, no topo da projeção central cônica 6 do prato e face superior cônica 2 do reservatório e que é fixado no prato por conjunto de arruela 12 e grampos 13 dispostos sob e sobre a projeção central 6  e um terceiro grampo 13 disposto sob a face de topo 2, sendo que o mencionado tirante 9 tem trecho extremo superior 14 projetado acima da face superior 2, com comprimento adequado para proporcionar o deslocamento do reservatório 1 no sentido de se afastar do prato 5 e poder ser movimentado angularmente até que a boca inferior 2 fique com parte projetada para fora de sob o prato, apresentando ainda a extremidade livre de dito tirante ganchos 15 para penduramento do comedor quando fora de uso.

Assim o comedor funciona como os usuais, ou seja, as aves comem a ração disponível nos nichos do prato inferior 5 externos ao reservatório e à medida que diminui a quantidade da mesma, novas porções escorregam do reservatório 1 por gravidade e preenchem os nichos.

Quando o reservatório 1 apresenta-se vazio, todo o conjunto é virado de cabeça para baixo, sendo o reservatório 1 deslocado no trecho de tirante 14 no sentido de afastar-se do prato 5, em seguida é deslocado angularmente até sua boca sair de sob o prato (fig. 4) e é introduzida nova porção de ração no trecho da boca descoberto. Uma vez cheio é feito todo o movimento em sentido contrário e o comedor recolocado na posição de uso.

Logicamente, o comedor com tal construção pode ser obtido em tamanhos e capacidades diversas para atender diferentes necessidades dos usuários desse tipo de equipamento.                                      .

REIVINDICAÇÃO

COMEDOR DE RAÇÃO PARA PINTINHOS compreendido por um reservatório , alongado e verticalizado (1) , fechado por parede superior (2) , e dotado de boca inferior (3) , que fica apoiada sobre aletas radiais (4) de um prato de maior diâmetro (5) , apresentando referido prato (5) projeção cônica central (6) direcionadora da ração e sendo cada aleta radial (4) formada por trecho mais estreito (7) sobre o qual apoia-se a boca inferior (3) do reservatório e um trecho mais largo (8) que divide a região do prato (5) disposta além do reservatório, em nichos receptores da ração e acessíveis às aves caracterizada pelo fato de que o reservatório (1) e a face superior (2) do mesmo são cônicos e com ângulos de conicidade diferentes, e que interligando dito reservatório (1) e prato inferior (5) é previsto um tirante axial (9), que atravessa orifícios (10,11) existentes respectivamente, no topo da projeção central cônica (6) do prato e na face superior cônica (2) do reservatório, sendo referido tirante fixado no prato por conjunto de arruela (12) e grampos (13) dispostos sob e sobre a projeção central (6) e um terceiro grampo (13) disposto sob a face de topo (2), sendo ainda que o mencionado tirante (9) tem trecho extremo superior (14) projetado acima da face superior (2) com comprimento suficiente para proporcionar o deslocamento do reservatório (1) no sentido de se afastar do prato (5) e poder ser movimentado angularmente até que a boca inferior (2) fique com parte projetada para fora de sob o prato, apresentando ainda a extremidade livre de dito tirante ganchos (15) para penduramento do comedor quando fora de uso.

RESUMO

COMEDOR DE RAÇÃO PARA PINTINHOS compreendido por um reservatório, alongado e verticalizado (1) , fechado por parede superior (2)  e dotado de boca inferior (3) , que fica apoiada sobre aletas radiais (4) de um prato de maior diâmetro (5). Na presente disposição, o reservatório (1) e face superior (2) do mesmo são cônicos e interligando dito reservatório (1) e prato inferior (5), mas permitindo movimentos para afastar ou aproximar os mesmos, é previsto um tirante axial (9), que atravessa aberturas (10,11) previstas, respectivamente, no topo da projeção central cônica (6) do prato e na face superior cônica (2) do reservatório. O mencionado tirante (9) tem trecho extremo superior (14) projetado acima da face superior (2) com comprimento adequado para proporcionar o deslocamento do reservatório (1) e prevê ainda um gancho (15) de penduramento do comedor quando em desuso.